АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2023                                                                                                        № 477

пгт Афанасьево

О механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области на 2023-2024 годы

В целях своевременной и качественной сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения Афанасьевского муниципального округа Кировской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, на основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 12.03.2013 № 103, администрация Афанасьевского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить механизм и схему оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области на 2023-2024 годы согласно приложению № 1.

- 2. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению № 2.

- 3. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе жилых домов согласно приложению № 3.

- 4. Утвердить план мониторинга состояния системы теплоснабжения 
на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области согласно приложению № 4.

- 5. Руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций обеспечить выполнение настоящего постановления.

- 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения.

- 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

| Глава Афанасьевского муниципального округа | Е.М. Белёва |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 11.08.2023 № 477 |
| --- | --- |

Механизм и схема оперативно-диспетчерского

управления в системе теплоснабжения на территории

Афанасьевского муниципального округа

Кировской области на 2023-2024 годы

- Общие положения

- Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

- Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

- Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно - диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

- Общую координацию действий оперативно - диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

- Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно - восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением главы Афанасьевского муниципального округа к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия муниципального округа.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий 
на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей руководитель (диспетчер) соответствующей организации принимает оперативные меры 
по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятом решении 
по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает 
по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени 
на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется единая диспетчерская служба муниципального округа.

Решение об отключении систем водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с администрацией Афанасьевского муниципального округа.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию 
с администрацией Афанасьевского муниципального округа.

  - Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения 
и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - Отключение систем водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий, МКД (выбран непосредственный способ управления) в соответствии 
с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования 
без согласования, но с обязательным немедленным извещением «ЕДДС Афанасьевского муниципального округа» и Потребителей (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу 
из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

  - Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях 
и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы 
для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения 
и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или «ЕДДС Афанасьевского муниципального округа» для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение   2-х часов в любое время суток.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

  - Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00 час. и с 20.40 
до 21.00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу «ЕДДС Афанасьевского муниципального округа» оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях 
на объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

  - Администрация Афанасьевского муниципального округа осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

  - Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций информируют администрацию Афанасьевского муниципального округа и Потребителей за 5 дней до намеченных работ.

  - Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося 
на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием администрации Афанасьевского муниципального округа за 10 дней 
до намеченных работ, а в случае аварии – немедленно.

  - При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники поселения, диспетчер организации, 
в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен 
за 10 дней сообщить руководителю соответствующей энергоснабжающей организации, администрации Афанасьевского муниципального округа 
об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение водоснабжения Потребителей вплоть до полного 
его прекращения.

  - При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно руководителю соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации 
и «ЕДДС Афанасьевского муниципального округа» об этих отключениях 
с указанием сроков начала и окончания работ.

  - В случаях понижения температуры наружного воздуха 
до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения 
не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям, одновременно извещая об этом «ЕДДС Афанасьевского муниципального округа».

  - Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением «ЕДДС Афанасьевского муниципального округа», главы Афанасьевского муниципального округа.

  - Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица Потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают «ЕДДС Афанасьевского муниципального округа» время начала включения.

- Техническая документация

  - Документами, определяющими взаимоотношения оперативнодиспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и Потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящее Положение;

-действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные техническими руководителями предприятий 
и согласованные с администрацией Афанасьевского муниципального округа схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения 
и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу 
при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации 
в каждой организации устанавливается ее руководством.

  - Теплоснабжающие, теплосетевые организации, Потребители, «ЕДДС Афанасьевского муниципального округа» ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

____________________

|  | Приложение № 2 УТВЕЖДЕН постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 11.08.2023 № 477 |
| --- | --- |

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения,

с учетом взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

- Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водо - 
и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Афанасьевского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций, Управляющих организаций, ТСЖ 
и организаций других форм собственности при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения.

- Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями 
и потребителями коммунальных услуг, тепло - и ресурсоснабжающими организациями, строительно - монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства на территории Афанасьевского муниципального округа. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: "коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению 
и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан 
в жилых помещениях;

"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

"потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности;

"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо 
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо 
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг;

- Основной задачей администрации Афанасьевского муниципального округа, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей 
и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом 
их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством 
и областным законодательством.

- Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, тепло - и ресурсоснабжающих организаций 
и администрации Афанасьевского муниципального округа определяется 
в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством, 
и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

- Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения 
и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой 
о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных 
с поврежденной, и при необходимости – администрацию Афанасьевского муниципального округа которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

- При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается 
на администрацию Афанасьевского муниципального округа.

- Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом Регламента взаимодействия администрации района и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций 
на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется 
в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете округа на очередной финансовый год.

- Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей 
и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий, 
и благоустройстве территорий.

- Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло - и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

- Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

- Орган местного самоуправления и подразделение государственной инспекции безопасности дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений 
на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ 
на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

- Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей 
и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством,
к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, 
а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ 
из-за наличия несанкционированных сооружений.

- Собственники земельных участков, организации, ответственные 
за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел 
при обнаружении технологических нарушений (выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных 
с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию Афанасьевского муниципального округа.

- Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, 
при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта 
или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло - и ресурсоснабжающими организациями.

- Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы 
их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов 
и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

- Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей 
или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);

- ко второй категории - остальные потребители тепла.

- Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

- Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей 
и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

________________

|  | Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 11.08.2023 № 477 |
| --- | --- |

Расчет допустимого времени устранения аварийных

нарушений в работе жилых домов

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках 
и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.

Таблица №1

| Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | +/- 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице 2.

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К примеру, 
в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20 °С, 
то по таблице 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С 
в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой 
в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 – 8) / 1,1 и составит 9 ч. Если 
в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер 
по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Таблица №2

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- |
| Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,180,25 | Угловые средние | 65-60 100-65 |
| Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича коэффициент остекления 0,15 - 0,3) |  | 25-14 |

_________________

|  | Приложение № 4 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Афанасьевского муниципального округа от 11.08.2023 № 477 |
| --- | --- |

План мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области

1. По окончанию отопительного сезона на основании анализа информации операторов котельных, инженерно-технических работников, потребителей тепловой энергии составляется общее представление состояние всего теплотехнического оборудования.

2. С учетом ресурса работы оборудования, износа, проведения ремонтных работ во время отопительного сезона каждой теплоснабжающей организацией с учетом финансовых возможностей составляется план работ по ремонту, восстановлению, замене, модернизации теплотехнического оборудования.

3. Планы предоставляются в администрацию Афанасьевского муниципального округа, где в дальнейшем проводится работа 
по составлению общего плана мероприятий в разрезе всех теплоснабжающих организаций в округе.

4. Мероприятия выносятся на обсуждение Думы Афанасьевского муниципального округа с последующим принятием решения 
о их выполнении.

5. Перед началом нового отопительного сезона Дума Афанасьевского муниципального округа заслушивает исполнение данных мероприятий, тем самым оценивая работу в сфере ЖКХ.

__________________